Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Poz. 1

Postprocesor do systemu EdgeCAM dla obrabiarki CNC zakupionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

Postprocesor specjalizowany powinien umożliwiać:

- generowanie kodów NC dla obrabiarki zakupionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego na podstawie danych przygotowanych w programie EdgeCAM;

- transmisję kodów NC z komputera do obrabiarki;

- współpracę z oprogramowaniem EdgeCAM zainstalowanym w szkole;

- współpracę z obrabiarką CNC zakupioną w ramach niniejszego postępowania przetargowego;

- postprocesor specjalizowany ma być zainstalowany i sprawdzony w siedzibie zamawiającego;

- legalne oprogramowanie do wykonania postprocesora specjalizowanego zapewnia wykonawca;

- gwarancja min. 24 m-ce.

Poz. 2

Zestaw podstawowy obrabiarki CNC

Tokarka sterowana numerycznie z płaskim odlewanym łożem, dwoma osiami napędzanymi, zasilaniem 230V. Wyposażona w sterowanie SINUMERIK.

Maszyna po doposażeniu w osprzęt i narzędzia określone w Poz. 3 Zestaw uzupełniający obrabiarki CNC powinna umożliwiać wykonanie wszystkich podstawowych operacji tokarskich takich jak obróbka powierzchni walcowych, stożkowych, wewnętrznych jak i zewnętrznych, planowanie, przecinanie, gwintowanie itp.

I. Podstawowe parametry:

- Przelot nad łożem 200-300 mm;

- Przelot nad suportem minimum 100 mm

- Max długość toczenia w kłach minimum 400 mm

- Szerokość łoża 100-150 mm

- Przesuw osi X 100 – 200 mm

- Przesuw osi Z minimum 250 mm

- Moc silnika napędu wrzeciona 1,0 – 1,5 kW

- Prędkość obrotowa wrzeciona minimum 2500 obr/min

- Przesuw szybki osi X/Z 1000 – 5000 mm/min

- Zasilanie 230V~50Hz

- Sterowanie SINUMERIK

- Długość: 1200-1800 mm, wysokość: 1200-1800 mm, szerokość max 880 mm

- Masa 300 – 500 kg

II. Wyposażenie dodatkowe i dokumentacja:

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Deklaracja zgodności CE

- Gwarancja min. 24 m-ce.

III. Warunki takie spełniają między innymi:

- Tokarka CNC EduTurn 6S Metal-Trade ze sterowaniem SINUMERIK 808D

- Tokarka dydaktyczna CNC SKOLAR 6S ze sterowaniem SINUMERIK 808D

Poz. 3

Zestaw uzupełniający obrabiarki CNC

Zestaw niezbędnego osprzętu, narzędzi i materiału stanowiącego wyposażenie tokarki określonej w Poz. 2 Zestaw podstawowy obrabiarki CNC w ilości umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych przez okres minimum jednego roku.

Wymieniony zestaw powinien składać się z:

- Automatyczny imak narzędziowy lub głowica minimum 4-ro pozycyjna

- Uchwyt 3 szczękowy manualny lub hydrauliczny

- Konik sterowany ręcznie lub automatycznie

- Zestaw narzędzi skrawających składanych, wierteł oraz osprzętu dla tokarki sterowanej numerycznie umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku

- Materiał (aluminium i tarnamid lub teflon w postaci wałków niezbędny do wykonywania obróbki skrawaniem w ilości umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych na obrabiarce w ciągu jednego roku

- Oprogramowanie CAM dla 1 stanowiska, licencja bezterminowa współpracujące 
z postprocesorem opisanym Poz.1 Postprocesor do systemu EdgeCAM dla obrabiarki CNC zakupionej w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

- Kurs obsługi tokarki CNC dostarczonej w przetargu dla 1 osoby minimum 2 dni 
w siedzibie zamawiającego.

- Gwarancja min. 24 m-ce.

Poz. 4

Oprogramowanie dydaktyczno – przemysłowe do uczenia się programowania i do programowania obrabiarek CNC

Oprogramowanie o równoważnych lub lepszych parametrach.

Oprogramowanie dydaktyczno – przemysłowe do uczenia się programowania obrabiarek sterowanych numerycznie i kształcenia w zakresie podstaw CNC według norm DIN / ISO.

Oprogramowanie powinno umożliwiać:

- poznanie budowy obrabiarek CNC,

- przygotowanie, obsługę i symulację pracy obrabiarek w wirtualnym świecie dydaktycznym,

- interaktywne programowanie tokarek

- interaktywne programowanie frezarek

- nauczania programowania według norm DIN / ISO

- tworzenie rysunków CAD

- generowanie programów dla maszyn CNC w oparciu o rysunek CAD na stanowisku nauczycielskim,

- musi umożliwiać programowanie tokarki CNC co najmniej w dwóch osiach: X, Z 
i umożliwiać w przyszłości rozszerzenie do programowania tokarki w pięciu osiach 
z wykorzystaniem narzędzi napędzanych frezarskich na tokarce oraz wrzeciona przechwytującego,

- musi umożliwiać programowanie frezarki CNC co najmniej w trzech osiach: X, Y, Z 
i umożliwiać w przyszłości rozszerzenie do programowania frezarki w pięciu osiach 
z wykorzystaniem stołów frezarskich obrotowych i wychylnych,

- musi mieć możliwość zastosowania w przyszłości opcjonalnego modułu 
do sprawdzania poziomu wiedzy użytkownika systemu za pomocą tworzenia testów sprawdzających na bazie istniejących programów NC,

- musi mieć możliwość zastosowania w przyszłości opcjonalnego modułu 
do tworzenia specjalnych uchwytów mocujących dla obrotowego i wychylnego stołu frezarki

- musi mieć możliwość zastosowania w przyszłości opcjonalnego modułu do obróbki drewna na maszynach sterowanych numerycznie

- MUSI UMOŻLIWIAĆ PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE (tokarek i frezarek) bezpośrednio z klawiatury komputera lub pomocniczego pulpitu sterującego na ekranie PC. NIE poprzez modelowanie 
i uzyskiwanie kodów NC jako efekt modelowania

Licencja: licencja 6+1 stanowiskowa

Dodatkowo:

- szkolenie minimum 2-dni dla 1 osoby w siedzibie zamawiającego

- specjalizowany postprocesor dla obrabiarki CNC, jaką posiada szkoła (dostawa wraz 
z wdrożeniem)

Poz. 5

Kurs programowania i obsługi obrabiarek CNC we współpracy z oprogramowaniem sterującym obrabiarką zainstalowanym w szkole dla 1 osoby - 3 dni

Szkolenie powinno składać się z następujących kursów:

- kurs podstaw obsługi i programowania tokarki CNC dostarczonej w przetargu minimum 
1 dzień, przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania ZERO-CNC, takie jak zainstalowane jest w szkole,

- kurs programowania tokarki CNC dostarczonej w przetargu minimum 1 dzień, przeprowadzone z wykorzystaniem oprogramowania EdgeCAM takie jak zainstalowane jest w szkole,

- kurs wykorzystania i obsługi postprocesora dla tokarki CNC dostarczonej 
w przetargu minimum 1 dzień,

- szkolenie zakończone wystawieniem Certyfikatu Autoryzowanego Ośrodka Szkolenia dla oprogramowania EdgeCAM,

- szkolenia powinny odbyć się w siedzibie zamawiającego lub wyjazdowo, lecz nie dalej niż 60 km od siedziby zamawiającego oraz w województwie łódzkim,

- oprogramowanie legalne do prowadzenia kursów zapewnia Wykonawca.

Całość proponowanego zestawu dydaktycznego stanowi ściśle powiązany ze sobą zestaw, oprogramowań, szkoleń, materiałów dydaktycznych i eksploatacyjnych. Musi być dostarczany przez jednego wykonawcę. Tylko wówczas można zagwarantować wzajemną kompatybilność elementów zestawu.